## Slide 1
二维AI缺陷检测
用户手册
(版本 2.0)
TE CONNECTIVITY

## Slide 2: 目录
二维AI 缺陷检测 …………………….……….....................………...….. 3
部署前的准备 ………..……..…………………………………..……….. 4
部署步骤 ………………...…….…………..……………..…………..……. 5
为您的应用选择工具 …………………………..……………………..…. 6
步骤 1: 图片采集
手动图像采集 ……..…………………………………..……………. 7
在线图像采集 ...……………………….............................……... 10
步骤 2: 图像分割
已对齐的产品的图像分割 ………………………………...…...…. 13
有旋转的产品的图像分割 ..…………………………….......……. 14
步骤 3: 图像贴签/图像标记
  针对分类检测和异常检测的图像贴签 …………….………....... 17
  针对缺陷定位的图像标记 ……………………….……..……..….. 18
  步骤 4: 通过训练服务器训练模型 ……..………………………….….… 19
  步骤 5: 使用训练好的模型进行部署
  手动检测部署 …………………………....……...….……..…. 22
  在线检测部署 …………………….…………………….………... 23
维护、保修和版权 …………………….…………….……..……...… 26
联系我们 ….…………………….…………………….……..……...…. 28

## Slide 3: 二维AI 缺陷检测
功能种类
相机
系统
1
本地电脑的
AIMV软件
2
在云服务器上
训练AI模型
3
二维AI缺陷检测系统
分类检测
(基于OK和NG样本
训练AI模型)
缺陷定位
(基于标注的NG样本
训练AI模型)
异常检测
(基于OK样本
训练AI模型)
OK
NG
OK
OK
NG
NG

## Slide 4: 部署前的准备
推荐电脑配置
CPU: Intel i5 8th 系列或更好
GPU: NVIDIA GTX 2060 6G 或更好
ROM: >= 16 G
硬盘容量: >= 512 G, 固态硬盘更佳
USB 3.0
USB 端口 > 3
Windows 10 及更高, 64 bit
屏幕 > 21 英寸
分辨率 >= 1080P
彩色显示
显微镜已组装
1
符合推荐配置的电脑
2
请阅读快速入门，并确保已完成以下步骤：
AIMV 软件和 AI Environment 环境已经安装在电脑上
3
相机已经注册，并且能拍摄清晰图像
4
可访问AWS训练服务器
5

## Slide 5: 部署步骤
分类检测和异常检测的部署步骤
缺陷定位检测的部署步骤
步骤 1
图像采集
步骤 2
图像分割
步骤 3
图像贴签
步骤 4
通过训练服务器训练模型
步骤 5
使用训练好的模型进行部署
步骤 1
图像采集
步骤 2
图像分割
步骤 3
图像标记
步骤 4
通过训练服务器训练模型
步骤 5
使用训练好的模型进行部署
需要提升检测的精度？
请参考FAQ
需要提升检测的精度？
请参考FAQ

## Slide 6: 为您的应用选择工具
水平对齐产品
（处理速度更快)
有旋转的产品
创建您的应用
点击所需的工具
选择 “Directory” 目录并在 “Folder Name” 输入文件名
点击 “Ok”, 创建应用程序，软件将自动启动图像采集工程。有关图像采集的更多操作，请参阅图像采集页
针对不同产品类型的可选工具
2
3

## Slide 7: 手动图像采集
打开 AIMV 软件
点击 “Open Project”
打开工程 “Step_1_AI_ImageCollection”, 并保证 “Go to Run Mode” 已勾选
打开图像采集项目
白平衡（如有必要）
如果图像颜色失真，请执行“白平衡”
将白平衡板（包装中的附件）置于显微镜下
点击白平衡按钮调整相机的白平衡值
获取清晰的产品图像
旋转以调整镜头焦点
旋转以调整相机的高度
单击放大按钮可缩放产品视图
1
2
3

## Slide 8
设置 “Capture – High Exposure” 和 “Capture – Low Exposure”，这是采集图像曝光值的上限和下限
点击 “Set”，然后显示当前曝光的效果
设置曝光值和采集图像数量
图像采集时，设置 “Display Exposure” ，这是正常显示的曝光值
点击 “Set”，显示当前曝光的效果
设置 “Capture Image Number” 以决定一次获取和保存多少图像
获取产品图像
  将产品放在相机下
  点击 “Capture Image”, “Capture OK Image” 和 “Capture NG Image” 以获取图像
如有任何问题，请参阅FAQ
手动图像采集

## Slide 9: 手动图像采集
图片保存文件夹
  点击 “Capture Image”, 图片将会保存在当前项目的 “unclassified” 文件夹
  点击 “Capture OK Image”, 图片将会保存在当前项目的 “ok” 文件夹
  点击 “Capture NG Image”, 图片将会保存在当前项目的 “ng” 文件夹
1
2
3

## Slide 10: 在线图像采集
与PLC/Robot的TCP通信
AIMV 软件可以通过TCP通信与PLC/Robot通信
TCP通信的功能
  从PLC/Robot接收触发信号
  向PLC/Robot发送检测结果
  支持两种工作模式
  模式 1: AIMV软件作为TCP服务器, PLC/Robot作为TCP客户端
  模式 2: AIMV软件作为TCP客户端, PLC/Robot作为TCP服务器
PLC
服务器
客户端
PLC
客户端
服务器
模式 1
模式 2
硬件准备
AIMV PC通过以太网电缆与PLC/Robot连接
软件准备
请首先完成“手动图像采集”章节，以确保相机能够正确捕获产品图像
AIMV软件和PLC/Robot的IP地址设置在同一个网络中
PLC
以太网
电缆
PLC/Robot需支持TCP通信
经过验证的品牌是 Allen-Bradley(AB), Siemens, Omron, ABB, EPSON, UNIVERSAL ROBOTS (UR) 等等

## Slide 11: 在线图像采集
通过TCP启用PLC/Robot触发器
更改工具状态到 Enable 以启用TCP通信
打开 AIMV 软件
点击 “Open Project”
选择工程 “Step_1_AI_ImageCollection”
如果要执行以下步骤， 请确保勾选 “Go to Run Mode” 以启动在线图像采集，否则，请勿勾选 “Go to Run Mode” 以进入编辑模式
打开图像采集工程
将TCP设置与PLC/Robot对应
设置 Receive or Send 为 Receive 来接收来自PLC/Robot的触发
请确保 Packet End 和PLC/Robot一致
设置 Work as 为 Server
设置 Local Server Port 为1001到65536的数字，比如8000
将PLC/Robot的TCP设置与上面的设置对应
AIMV 软件作为TCP服务器
AIMV软件作为TCP客户端
设置 Work as 为 Client
设置 Remote Server IP 为PLC/robot IP地址
根据PLC/Robot设置 Remote Server Port 和 Local Client Port
将PLC/robot的TCP设置与上面的设置对应
点击 后的
点击 后的
1
2
3
4
2
3
4
5
4
5
6

## Slide 12: 在线图像采集
开始在线图像采集
点击 “Go to Run Mode” 保存设置以启动运行模式
PLC/Robot触发采集图像
如果PLC/Robot通过TCP发送1，则其功能与单击 “Capture Image” 按钮相同
如果PLC/Robot通过TCP发送2，则其功能与单击 “Capture OK Image” 按钮相同
如果PLC/Robot通过TCP发送3，则其功能与单击 “Capture NG Image” 按钮相同
PLC/Robot通过TCP发送1
PLC/Robot通过TCP发送2
PLC/Robot通过TCP发送3
该功能面向于想要打开AIMV软件后自动开始图像采集的客户
打开软件时自动运行在线图像采集
打开 AIMV软件
点击 Setting 栏目下的 Advanced Setting
勾选 “Auto Open Project when Startup”
选择 Project Folder 工程文件夹
选择 Project Name 工程名为 “Step_1_AI_ImageCollection”, 点击 OK
3
4
5
*有关连接问题，请参考FAQ

## Slide 13: 已对齐的产品的图像分割
点击 “Select Input Image Folder” 选择含有已获取的图像的文件夹
点击 “Select Output Image Folder” 选择保存分割后图像的文件夹
点击 “Load Template Image” 加载Win 10图片程序分割的模板图像
设置 “Procut Count # in FOV”，表示一个图像中有多少个产品
点击 “Start Segmentation” 开始分割，分割的图像将保存在输出文件夹中
使用Win10 照片程序分割一个产品图像为模板。如果您不熟悉Win 10照片程序，请参考FAQ
确保图像以jpg格式保存
Template.jpg
生成图像模板
打开 AIMV 软件
点击 “Open Project”
打开 “Step_2_AIC_ImageSegmentationNoRotation” 工程， 并保证 “Go to Run Mode”已勾选
打开图像分割工程
开始分割
3
4
5
6
7
1
2
3

## Slide 14: 有旋转的产品的图像分割
点击 “Open Side Panel” 打开侧面控制面板
搜索矩形用于确定产品所处的整个区域
训练矩形用于确定用来定位产品的特征
偏移矩形用于确定产品的输出区域
搜索
训练
偏移
训练矩形、搜索矩形和偏移矩形
打开 AIMV 软件
点击 “Open Project”
打开工程 “Step_2_AIX_ImageSegmentationRotation”，并确保 “Go to Run Mode” 未被勾选
  Step_2_AIC_ImageSegmentationRotation 代表 “任何旋转下的分类”
  Step_2_AID_ImageSegmentationRotation 代表 “缺陷检测”
  Step_2_AIA_ImageSegmentationRotation 代表 “异常检测”
打开图像分割工程
选择输入图像文件夹和输出图像文件夹
点击 “Select Input Image Folder”选择含有已获取的图像的文件夹
点击 “Select Output Image Folder”选择保存分割后图像的文件夹
OPEN Side Panel
1
2
3
2
3

## Slide 15: 有旋转的产品的图像分割
设置“Number”指定要搜索的产品数量，-1表示查找所有可能的产品
设置“Score”来控制找到的产品和训练模板之间的相似性。0.75意味着一个找到的产品至少需要75%的相似性
设置“Completeness”以控制找到的产品的完整性。0.90意味着至少90%的完整性
点击节点
确定搜索矩形
切换至 “Search” 项目栏
拖动矩形以覆盖要搜索产品的区域
设置“Angle Range”以指定产品的旋转角度。180表示范围在-180度到180度之间。缩小范围可以加快定位速度
设置“Contrast”以定义矩形内的边缘对比度
点击 训练一个定位模板
点击节点
确定训练矩形
切换至 “Train” 项目栏
拖动矩形覆盖特征以定位产品
4
5
4
5
6

## Slide 16: 有旋转的产品的图像分割
点击节点
确定偏移矩阵
切换至 “Offset” 项目栏,，勾选 “Enable Manual Draw”
拖动矩形以覆盖产品的输出区域
测试定位效果
开始分割
点击 “After Processing”，定位结果将用绿色箭头标记
在图像之间切换以查看效果，如果效果不好，请在前面的步骤中调整设置。有关任何问题，请参阅FAQ
点击 “Go to Run Mode”
点击 “Start Segmentation”
分割过后的图像将保存在输出文件夹中

## Slide 17
创建两个名为 “OK” 和 “NG” 的文件夹
根据产品质量手动将分割的图像分类到OK或NG文件夹
确保“OK”文件夹中的每张图片都是一个OK产品，“NG”文件夹中的每张图片都是一个NG产品
确保NG样品的比例大于总样品的20%。例如，如果OK文件夹中有200张图片，NG文件夹中有100张图片，则NG样本的比率为100/（200+100）=33.3%，大于20%
如果NG样品的比例小于20%，则请收集更多的NG样品
贴签规则
针对分类检测和异常检测的图像贴签

## Slide 18: 针对缺陷定位的图像标记
点击 “Open Image Folder” 打开分割后的图像文件夹
点击 “Create Markings” 每次封闭一个缺陷区域。使标记贴合每个缺陷
当图像中的所有缺陷都被标记时，点击 “Save”
标记所有有缺陷的已分割图像
打开桌面上的 MarkTool
2
3
4

## Slide 19: 通过训练服务器训练模型
创建一个名为1620的文件夹（名称由您决定）
在文件夹中，创建两个文件夹，testing_data 和 training_data
复制数据到文件夹中
压缩文件夹
整理训练数据
在 training_data 文件夹里，创建两个子文件夹
  ok: 从OK文件夹中复制80%已贴标的图片
  ng: 从NG文件夹中复制80%已贴标的图片
在 testing_data 文件夹里，创建两个子文件夹
  ok: 从OK文件夹中复制剩下的20%已贴标的图片
  ng: 从NG文件夹中复制剩下的20%已贴标的图片
在 training_data 文件夹，复制80%已标记的图片
在 testing_data 文件夹,，复制20%已标记的图片
登录AWS训练服务器
访问网站: 52.82.67.30:10089。首选浏览器是Chrome和Edge
输入用户名、密码和电子邮件地址，然后单击“Send Captcha”
在邮箱中找到验证码，输入验证码，然后单击“Login”
单击“Run”启动服务器，等待几分钟，然后刷新网站
点击链接进入训练服务器
在 training_data 文件夹里，创建一个子文件夹
  ok: 从OK文件夹中复制80%已贴标的图片
In testing_data folder, create two subfolders
  ok: 从OK文件夹中复制剩下的20%已贴标的图片
  ng: 从NG文件夹中复制100%已贴标的图片

## Slide 20: 通过训练服务器训练模型
上传数据到训练服务器
点击 “Document”
点击 “Upload Training Data”，选择zip文件，然后上传zip文件
创建训练任务
1. 选择 “Training” 栏
输入 “Task Name” 任务名
点击 “Training Images Path”，从上传的数据中选择 training_data 文件夹
点击 “Testing Images Path”，从上传的数据中选择 testing_data 文件夹
选择 “Base Model No.” :
  对于全新的训练任务，选择 0
  对于继续性的训练，选择上一个模型的编号
  选择 “Augmentation Type” (如有)
  已对齐产品: 图片中产品的朝向的方向是相同的
  未对齐产品: 图片中产品方向可能会旋转，各不相同
  点击 “Get currently available tags” (如有)
  输入 “Epoch”，表示训练时间，范围为3~200。数值越大，训练结果越精确
  输入 “Description” 训练说明
  开始训练
  Tip: 训练期间请关闭网页，以免训练结束后收取额外费用！
2. 点击 “Select Create”，并根据您的应用选择相应的训练任务
3
4
5
6
7
8
9
10

## Slide 21: 通过训练服务器训练模型
查看训练结果报告和下载训练模型
点击 下载训练结果报告
点击 下载训练结果模型
测试数据的总体表现
训练时每个历元的精度
每一个图片结果
* 有关训练报告的解释和提高准确性的提示，请参阅FAQ

## Slide 22: 手动检测部署
输入 “Realtime exposure Value”，通常情况下和第7页的图像采集相同
输入 “Product # in the FoV”，此设置仅适用于“无旋转分类”
点击 “Load AI Model” 加载训练好的模型，然后重启软件
点击 “Load Template Image” 加载模板图像，通常与第8和9页中的图像采集相同
如有必要，请点击“white Banlance”按钮，操作请参考手动图像采集
点击 “Load Camera Config” 以加载在图像采集期间摄像机配置
设置完成后，点击“Start Inspection”，对真实产品进行人工智能检验
打开 AIMV 软件
点击 “Open Project”
打开工程 “Step_5_AIX_XXXXXX”，并勾选 “Go to Run Mode”
  Step_5_AIC_Deployment_1Model_NoRotation 代表 “无旋转分类”
  Step_5_AIC_Deployment_1Model_AnyRotation 代表 “有旋转分类”
  Step_5_AID_Deployment_1Model_AnyRotation 代表 “缺陷定位”
  Step_5_AIA_Deployment_1Model_AnyRotation 代表 “异常检测”
打开部署工程
开始检测
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 23: 在线检测部署
TCP介绍及硬件准备
请参考第10页
软件准备
请进行手动检测部署以确保检测功能可以正常工作
打开 AIMV 软件
点击 “Open Project”
选择工程 “Step_5_AIX_XXXXXX”
  Step_5_AIC_Deployment_1Model_NoRotation代表 “无旋转分类”
  Step_5_AIC_Deployment_1Model_AnyRotation代表 “有旋转分类”
  Step_5_AID_Deployment_1Model_AnyRotation代表 “缺陷定位”
  Step_5_AIA_Deployment_1Model_AnyRotation代表 “异常检测”
  如果执行以下步骤，请确保已勾选“Go to Run Mode”以启动在线图像采集，否则，不勾选“Go to Run Mode”进入编辑模式
打开部署工程
通过TCP启用PLC/Robot触发器
更改工具状态为Enable以启用TCP通信
点击 之后的
通过TCP启用对PLC/Robot的反馈
更改工具状态为Enable以启用TCP通信
点击 之前的
1
2
3
4

## Slide 24: 在线检测部署
将TCP设置与PLC/Robot对应
设置 Receive or Send 为 Receive 来接收来自PLC/Robot的触发
请确保 Packet End 和PLC/Robot一致
设置 Work as 为 Server
设置 Local Server Port 为1001到65536的数字，比如8000
将PLC/Robot的TCP设置与上面的设置对应
AIMV 软件作为TCP服务器
AIMV 软件作为TCP客户端
设置 Work as 为 Client
设置 Remote Server IP 为PLC/robot IP地址
根据PLC/Robot设置 Remote Server Port 和 Local Client Port
将PLC/robot的TCP设置与上面的设置对应
点击 之后的
设置Receive or Send 为 Send 以将检测结果反馈给PLC/Robot
6. 请确保 Packet End 和PLC/Robot一致
点击 之前的
7
8
7
8
9
2
3
5
6

## Slide 25: 在线检测部署
开始在线图像采集
点击 “Go to Run Mode” 保存设置以启动运行模式
用PLC/机器人进行在线检测
PLC/Robot通过TCP发送10
该功能面向于想要打开AIMV软件后自动开始图像采集的客户
打开软件时自动运行在线部署
打开 AIMV软件
点击 Setting 栏目下的 Advanced Setting
勾选 “Auto Open Project when Startup”
选择 Project Folder 工程文件夹
选择名为 “Step_3_AIX_XXXXXX” 的工程，点击 OK
如果PLC/Robot通过TCP发送10，则其功能与单击 “Start Inspection”按钮相同
如果PLC/Robot通过TCP发送1，则其功能与单击 “Save Current Image” 按钮相同
如果检测结果为OK，PLC/Robot将收到1
如果检测结果为NG，PLC/Robot将收到2
* 有关连接问题，请参阅FAQ
3
4
5
PLC/Robot通过TCP发送1

## Slide 26: 维护、保修和版权
AI 机器视觉是一种精密的光学仪器，在光学、机器视觉、机器学习等领域有着各种先进的技术，因此，对其进行定期、正确的维护是保证产品正常工作、延长使用寿命的重要环节。
在进行维护前，必须先关闭总开关，并确保灯罩完全冷却
镜头
  镜片的保养要尽量小心
  不要用力过猛和造成刮伤
  部署一个应用后，不要移动或旋转镜头
  镜片表面脏污影响使用时，通常要清洗
  如果镜片表面有灰尘和污垢，可用软刷、棉毛、镜片纸或湿棉签清洁。镜头纸或棉签可以蘸很少的水，这样可避免有水渗入镜头
照明单元
  照明设备的维护应尽可能小心
  不要用力过猛和造成刮伤
  部署一个应用后，不要移动或旋转照明设备
  如果光源内侧周围有灰尘和污垢，可用软布清洁
  如果光源的LED单元损坏或照明强度降低，应及时更换
相机
  不要将相机的传感器暴露在外
  确保相机与连接线的连接可靠、稳定
相机线路
  及时更换损坏的电线部分，避免短路或线路断裂
装配零件
  当不使用显微镜时，请用防尘盖盖住
维护

## Slide 27: 维护、保修和版权
保修
  保修期为自发票日期起1年
  卖方提供损坏部件的修理和更换
  因人为因素或使用不当造成的任何损害，卖方概不负责
  卖方对运输造成的任何损害不承担责任
版权
  © 2020 TE Connectivity 保密并专有。请勿对外复制或传播，包括未经授权的代表和经销商。通过限制印刷品和回收纸张，创造一个可持续的未来。

## Slide 28
AMT 联系方式
AMT Shanghai:
Alex Zhou, zhou_alex@te.com
Tel: +86-021-33259280
AMT Harrisburg:
Sonny O Osunkwo, sonny.osunkwo@te.com
Tel: +1-7179865673
AMT Hermosillo:
Angel A Slistan, angel.slistan@te.com
Tel: +52-6621432067
联系我们